ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПП-“Обзорно място” |  |  |
|  | Фасади |  |  |
|  | Архитектурно-строителна част Фасади |  |  |
| 1 | Демонтаж дървени врати 90/200см., 70/200см. | бр | 2 |
| 2 | Демонтаж метални врати 90/200см. | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 150/144см. | бр | 1 |
| 4 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 76/144см. | бр | 2 |
| 5 | Полагане на подложен бетон В 15, дебелина 15см. | м3 | 0,8 |
| 6 | Иззиждане на 2бр. стени с размери 170/240 от “YTONG” с дебелина 25см. | м2 | 8,5 |
| 7 | Изработка и полагане армировка в пояси и плочи. | кг | 20 |
| 8 | Направа на кофраж за пояси и плочи | м2 | 5 |
| 9 | Полагане на бетон В 15, в армирани пояси и плочи | м3 | 1 |
| 10 | Полагане на нова хидроизолация по покриви | м2 | 4 |
| 11 | Шпакловане по вътрешни стени от “YTONG” и тавани | м2 | 20 |
| 12 | Полагане на хидроизолация по покриви в/у съществуваща изолация | м2 | 34 |
| 13 | Подмяна на ламарина по покривни бордове | м | 33 |
| 14 | Демонтаж /изчукване/ на външна мазилка /повредена до 30%/ | м2 | 16 |
| 15 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване | м2 | 55 |
| 16 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 55 |
| 17 | Грундиране и шпакловка на тавани външно с шпакловъчна смес. | м2 | 15 |
| 18 | Боядисване двукратно с фасадна боя по тавани (цвят бял). | м2 | 15 |
| 19 | Доставка и монтаж на външна плътна AL врата размери 70/200см, вкл. обръщане страници. | бр | 1 |
| 20 | Доставка и монтаж на външна плътна AL врата размери 90/200см, вкл. обръщане страници. | бр | 1 |
| 21 | Доставка и монтаж на външна AL врата размери 90/200см, с остъклена част /по приложена схема/ вкл. обръщане страници. /Приложение №5/ | бр | 1 |
| 22 | Доставка и монтаж на прозорец комплект с комарник (отваряем), материал /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 76/143см. - виж Приложение № 3, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 23 | Доставка и монтаж на прозорец, материал – Алуминиева /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 76/143см. - виж Приложение № 3, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 24 | Доставка и монтаж на прозорец комплект отваряемо гише отваряемо /плъзгащо/, материал – Алуминиева /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло), размери 150/143см. - виж Приложение № 3, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 25 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
|  | Помещения |  |  |
|  | Сстроителна част КПП “Обзорно място” |  |  |
| 26 | Демонтаж цокъл от теракотни плочи | м2 | 1 |
| 27 | Демонтаж теракотни плочи по под | м2 | 6 |
| 28 | Направа настилка от гранитогрес по под | м2 | 6 |
| 29 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
| 30 | Шпакловка по вътрешни стени | м2 | 20 |
| 31 | Шпакловка по тавани /вътрешно/ | м2 | 6 |
| 32 | Боядисване по вътрешни стени двукратно – латекс цветно | м2 | 20 |
| 33 | Боядисване по тавани вътрешно двукратно – латекс бял | м2 | 6 |
| 34 | Доставка на работен обикновен стол - тръбна конструкция | бр. | 3 |
| 35 | Доставка и монтаж на шкаф, гардероб за дрехи и лавица за документи – материал ПДЧ по приложена схема. /Приложение 10/. | бр | 1 |
|  | Електро част КПП “Обзорно място” |  |  |
| 1 | Демонтаж на ел. табло РТ до 1 м2 на стена | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на кабелни връзки до 2.5 мм2 | бр. | 16 |
| 3 | Демонтаж контакт единичен открит монтаж | бр. | 3 |
| 4 | Демонтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 5 | Демонтаж ключ сериен открит монтаж | бр. | 1 |
| 6 | Демонтаж ключ единичен открит монтаж | бр. | 2 |
| 7 | Демонтаж ЛОТ 2 х 18 W, открит монтаж | бр. | 3 |
| 8 | Демонтаж на улично осветително тяло, тип “Змийска глава” | бр. | 5 |
| 9 | Д-ка и монтаж контакт тип “Шуко” троен 3 х 250 V; 220V IP32 за скрит монтаж | бр. | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж PVC панел канал 20/20мм. | м. | 10 |
| 12 | Д-ка и монтаж ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 2 |
| 14 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 21 за открит монтаж | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 54 за открит монтаж | бр. | 2 |
| 16 | Доставка и монтаж ключ единичен за открит монтаж | бр. | 2 |
| 17 | Д-ка и монтаж на ел. табло РТ по приложена схема | бр. | 1 |
| 18 | Направа на улей 10/10 за полагане на кабели, скита инсталация | м | 15 |
| 19 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х1.5 мм2 | м. | 15 |
| 20 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х2.5 мм2 | м. | 25 |
| 21 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х4 мм2 | м. | 20 |
| 22 | Д-ка и изтегляне на кабел СВВн 3х1.5 мм2 в тръба /стълб/ | м | 25 |
| 23 | Д-ка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм2 | м | 5 |
| 24 | Направа на суха разделка на кабели до 2.5 мм2 | бр. | 24 |
| 25 | Свързване на проводник към съоръжение до 2.5 мм2 | бр. | 24 |
| 26 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150 W, симетричен, 230V, 50Hz, вградена ЕПРА; IP 65 | бр. | 3 |
| 27 | Д-ка и полагане на метална гофрирана тръба ф 16 мм. /за изтегляне на кабел прожектори/. | м. | 12 |
| 28 | Д-ка и монтаж на улично осветително тяло с НЛВН 150W, IP65 корпус: UV стабилизирана пластмаса за външно приложение; ЕПРА; 220-230V; 50Hz с възможност за монтиране на хоризонтална и вертикална рогатка и възможност за стъпално регулиране на насочването. | бр. | 8 |
| 29 | Н-ва и монтаж на тръбен стълб за улично осветление Н = 9.5 м. с две двойни рогатки. Укрепване и изграждане на бетонов фундамент /Приложение 2.5/. | бр. | 1 |
| 30 | Н-ва и монтаж на двойна рогатка | бр. | 2 |
| 31 | Д-ка и изтегляне на кабел СВВн 3х1.5 мм2 в газова тръба. | м. | 40 |
| 32 | Прорязване на бетонова настилка | м. | 50 |
| 33 | Н-ва и зариване на изкоп 0.4 х 0.8 м. | м. | 30 |
| 34 | Д-ка и полагане на кабел СВВн 3х4 мм2 | м. | 40 |
| 35 | Д-ка и монтаж на заземителен кол 2.5 м | бр. | 2 |
| 36 | Д-ка и монтаж на газова тръба 1/2” | м. | 12 |
| 37 | Почистване и грундиране на тръбен стълб с Н = 9.5 м. | бр. | 2 |
| 38 | Боядисване двукратно на тръбен стълб със сребърен феролит Н=9.5м. | бр. | 2 |
| 39 | Почистване и грундиране на двойна рогатка | бр | 2 |
| 40 | Боядисване двукратно на двойна рогатка със сребърен феролит | бр. | 2 |
| 41 | Демонтаж на кабелна кутия К2 А | бр. | 2 |
| 42 | Д-ка и монтаж на кабелна кутия К2 А | бр. | 4 |
| 43 | Ревизия и ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталация: почистване на съединителни елементи, проверка болтови връзки. | ч.ч | 7 |
| 44 | Направа на гъвкава оземка с кабелна обувка и скоба. | бр. | 2 |
| 45 | Направа и монтаж на др. метална конструкция за укрепване на прожекторите | кг. | 65 |
| 46 | Измерване на съпротивление на единичен заземител. | ч.ч | 4 |
| 47 | Измерване на комплексното съпротивление на контура “фаза – защитен проводник”. | ч.ч | 2 |
| 48 | Доставка и монтаж на отоплително тяло (конвекторно) 230V, 2000W, предназначено за влажни помещения с вграден терморегулатор. | бр. | 1 |
|  | Допълнително помещение /разширение помещение съоръжения ТСС/ |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 50 | Направа на лампен излаз до 10 м. скрита инсталация с проводник ПВВМ 3 х 1.5 мм2 | бр. | 1 |
| 51 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 21 за открит монтаж | бр. | 1 |
| 52 | Направа на контактен излаз до 10 м. скрита инст. с проводник ПВВМ 3х2.5 мм2 | бр. | 3 |
| 53 | Д-ка и монтаж контакт тип “Шуко” троен 3 х 250 V; 220V IP32 за скрит монтаж | бр. | 3 |
| 54 | Д-ка и монтаж на панел канал 40/40 мм. по фасада на сграда /същ. прожектори сграда Заводски строежи/. | м. | 40 |
| 55 | Изтегляне на кабел съществуващ в панел канал по фасада на сграда | м. | 40 |
| 56 | Д-ка и монтаж на ключ единичен за открит монтаж | бр. | 2 |
| 57 | Свързване на проводник към съоръжение до 2.5 мм2 | бр. | 9 |
|  | Слаботокови инсталации КПП“Обзорно място” |  |  |
| 1 | Доставка на противовлажен телефон | бр. | 1 |
| 2 | Направа на улей 5/5см. за полагане на кабели, скрита инсталация | м. | 7 |
| 3 | Монтаж на телефонна кутия РК БСТ ЗО” | бр. | 1 |
| 4 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 4 |
| 5 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 7 |
| 6 | Полагане на комуникационен кабел ТПП 20х2х0,5 в съществуващ панелканал | м. | 10 |
| 7 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка вътрешно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка външно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на кутия за покриване на кабелен крайшник | бр. | 1 |
|  | Строителна част WC“Обзорно място” |  |  |
| 1 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /външно/ до 30% | м2 | 5,5 |
| 2 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /вътрешно/ до 10% | м2 | 1,5 |
| 3 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване. | м2 | 18 |
| 4 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 18 |
| 5 | Грундиране и шпакловка по вътрешни стени с шпакловъчна смес. | м2 | 15 |
| 6 | Грундиране и шпакловка по тавани с шпакловъчна смес | м2 | 4 |
| 7 | Доставка е монтаж на WC клекало /градински тип/ | бр | 1 |
| 8 | Боядисване двукратно стени и тавани /вътрешно/ с водоустойчива боя - бяла | м2 | 19 |
|  | Електро част WC“Обзорно място” |  |  |
| 1 | Демонтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж ПКОМ осветително тяло | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня (открит монтаж) | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и полагане по тухлена стена на PVC панел канал 20/20 мм. | м. | 10 |
| 6 | Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн 3х2.5мм2 | м. | 10 |
| 7 | Доставка и монтаж на контакт единичен за открит монтаж | бр. | 1 |
|  | КПП-“Запада” |  |  |
|  | Фасади |  |  |
|  | Архитектурно-строителна част Фасади |  |  |
| 1 | Демонтаж дървени врати 90/200см., 70/200см. | бр | 2 |
| 2 | Демонтаж метални врати 90/200см. | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 150/144см. | бр | 1 |
| 4 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 87/144см. | бр | 2 |
| 5 | Зазиждане на отвор с размери 90/200см. с тухли “YTONG” с дебелина 12с.м | бр. | 1 |
| 6 | Шпакловка по стена “YTONG” | м2 | 3,6 |
| 7 | Полагане на хидроизолация по покриви в/у съществуваща изолация | м2 | 34 |
| 8 | Подмяна на ламарина по покривни бордове | м | 33 |
| 9 | Демонтаж /изчукване/ на външна мазилка /повредена до 30%/ | м2 | 16 |
| 10 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване. | м2 | 55 |
| 11 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 55 |
| 12 | Грундиране и шпакловка на тавани външно, с шпакловъчна смес. | м2 | 15 |
| 13 | Боядисване двукратно с фасадна боя по тавани (цвят бял). | м2 | 15 |
| 14 | Доставка и монтаж на външна AL врата /плътна/ с размери 70/200см, вкл. обръщане страници | бр | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на външна AL врата размери 90/200см, с остъклена част /Приложение № 5/ вкл. обръщане страници. | бр | 1 |
| 16 | Доставка и монтаж на прозорец комплект с комарник (отваряем), материал – Алуминиева /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 87/144см. - /Приложение № 4/, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж на прозорец, материал – Алуминиева /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 87/144см. - /Приложение № 4/, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 18 | Доставка и монтаж на прозорец комплект отваряемо гише /плъзгащо/ отваряемо, материал – Алуминиева /PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло), размери 150/144см. - /Приложение № 4/, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 19 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
|  | Помещения |  |  |
|  | Сстроителна част КПП-“Запада” |  |  |
| 20 | Демонтаж цокъл от теракотни плочи | м2 | 1 |
| 21 | Демонтаж теракотни плочи под | м2 | 6 |
| 22 | Направа настилка от гранитогрес по под | м2 | 6 |
| 23 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
| 24 | Шпакловка по вътрешнистени | м2 | 20 |
| 25 | Шпакловка по тавани /вътрешно/ | м2 | 6 |
| 26 | Боядисване по вътрешни стени двукратно – латекс цветно | м2 | 20 |
| 27 | Боядисване по тавани вътрешно двукратно – латекс бял | м2 | 6 |
| 28 | Доставка на работен обикновен стол - тръбна конструкция | бр. | 3 |
| 29 | Доставка и монтаж на шкаф, гардероб за дрехи и лавица за документи – материал ПДЧ по приложена схема. /Приложение 10/ | бр | 1 |
|  | Електро част КПП-“Запада” |  |  |
| 1 | Демонтаж на ел. табло РТ до 1 м2 на стена | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на кабелни връзки до 2.5 мм2 | бр. | 16 |
| 3 | Демонтаж контакт единичен открит монтаж | бр. | 3 |
| 4 | Демонтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 5 | Демонтаж ключ сериен открит монтаж | бр. | 1 |
| 6 | Демонтаж ключ единичен открит монтаж | бр. | 2 |
| 7 | Демонтаж ЛОТ 2 х 36W, открит монтаж | бр. | 3 |
| 8 | Демонтаж на улично осветително тяло, тип “Змийска глава” | бр. | 5 |
| 9 | Д-ка и монтаж контакт тип “Шуко” троен 3 х 250 V; 220V IP32 за скрит монтаж | бр. | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж PVC панел канал 30/30 мм. | м. | 10 |
| 12 | Д-ка и монтаж ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 2 |
| 14 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 21 за открит монтаж | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 54 за открит монтаж | бр. | 2 |
| 16 | Доставка и монтаж ключ единичен за открит монтаж | бр. | 2 |
| 17 | Д-ка и монтаж на ел. табло РТ по приложена схема | бр. | 1 |
| 18 | Направа на улей 10/10 за полагане на кабели, скита инсталация | м. | 15 |
| 19 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х1.5 мм2 | м. | 15 |
| 20 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х2.5 мм2 | м. | 25 |
| 21 | Д-ка и полагане на проводник ПВВМ 3х4 мм2 | м. | 20 |
| 22 | Д-ка и изтегляне на кабел СВВн 3х1.5 мм2 в тръба /стълб/ | м. | 25 |
| 23 | Д-ка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм2 | м. | 2 |
| 24 | Направа на суха разделка на кабели до 2.5 мм2 | бр. | 24 |
| 25 | Свързване на проводник към съоръжение до 2.5 мм2 | бр. | 24 |
| 26 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150 W, симетричен, 220 -230V, 50 Hz, вградена ЕПРА; IP 65 | бр. | 3 |
| 27 | Д-ка и полагане на метална гофрирана тръба ф 16мм. /за изтегляне на кабел прожектори/ | м. | 12 |
| 28 | Д-ка и монтаж на улично осветително тяло с НЛВН 150W, IP65 корпус: UV стабилизирана пластмаса за външно приложение; ЕПРА; 220-230V; 50Hz с възможност за монтиране на хоризонтална и вертикална рогатка и възможност за стъпално регулиране на насочването. | бр. | 4 |
| 29 | Почистване и грундиране на тръбен стълб с Н=9.5 м. | бр. | 2 |
| 30 | Боядисване двукратно на тръбен стълб със сребърен феролит Н=9.5м. | бр. | 2 |
| 31 | Почистване и грундиране на двойна рогатка | бр. | 2 |
| 32 | Боядисване двукратно на двойна рогатка със сребърен феролит | бр. | 2 |
| 33 | Демонтаж на кабелна кутия К2 А | бр. | 2 |
| 34 | Д-ка и монтаж на кабелна кутия К2 А | бр. | 2 |
| 35 | Ревизия и ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталация: почистване на съединителни елементи, проверка болтови връзки. | ч.ч | 7 |
| 36 | Направа на гъвкава оземка с кабелна обувка и скоба. | бр. | 7 |
| 37 | Направа и монтаж на др. метална конструкция за укрепване на прожекторите | кг. | 65 |
| 38 | Измерване на съпротивление на единичен заземител | ч.ч | 4 |
| 39 | Измерване на комплексното съпротивление на контура “фаза – защитен проводник” | ч.ч | 2 |
| 40 | Доставка и монтаж на отоплително тяло (конвекторно) 230V, 2000W, предназначено за влажни помещения с вграден терморегулатор. | бр. | 1 |
|  | Слаботокови инсталации КПП-“Запада” |  |  |
| 1 | Доставка на противовлажен телефон | бр. | 1 |
| 2 | Направа на улей 5/5см. за полагане на кабели, скрита инсталация | м. | 7 |
| 3 | Монтаж на телефонна кутия РК БСТ ЗО” | бр. | 1 |
| 4 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 4 |
| 5 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 7 |
| 6 | Полагане на комуникационен кабел ТПП 20х2х0,5 в съществуващ панелканал | м. | 10 |
| 7 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка вътрешно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка външно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на кутия за покриване на кабелен крайшник | бр. | 1 |
|  | Строителна част WC КПП-“Запада” |  |  |
| 1 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /външно/ до 30% | м2 | 6 |
| 2 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /вътрешно/ до 10% | м2 | 1,6 |
| 3 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване. | м2 | 20 |
| 4 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 20 |
| 5 | Грундиране и шпакловка по вътрешни стени с шпакловъчна смес. | м2 | 16 |
| 6 | Грундиране и шпакловка по тавани с шпакловъчна смас. | м2 | 4 |
| 7 | Доставка е монтаж на WC клекало /градински тип/ | бр | 1 |
| 8 | Боядисване двукратно стени и тавани /вътрешно/ с водоустойчива боя - бяла | м2 | 20 |
|  | Електро част WC-“Запада” |  |  |
| 1 | Демонтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж ПКОМ осветително тяло | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня (открит монтаж) | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и полагане по тухлена стена на PVC панел канал 20/20мм | м. | 12 |
| 6 | Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн 3х2.5мм2 | м. | 15 |
| 7 | Доставка и монтаж на контакт единичен за открит монтаж | бр. | 1 |
|  | КПП и Дежурна част “Валя” |  |  |
|  | Фасади |  |  |
|  | Архитектурно-строителна част Фасади КПП “Валя” |  |  |
| 1 | Демонтаж дървени врати 90/200см., 70/200см. | бр | 2 |
| 2 | Демонтаж метални врати 90/200см. | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 150/144см. | бр | 1 |
| 4 | Демонтаж прозорец (тип СЕП) р-ри 76/144см. | бр | 2 |
| 5 | Зазиждане на отвор с размери 90/200см. с тухли “YTONG” с дебелина 12 см | бр. | 1 |
| 7 | Шпакловка по стена “YTONG” | м2 | 3,6 |
| 8 | Полагане на хидроизолация по покриви в/у съществуваща изолация | м2 | 15 |
| 9 | Подмяна на ламарина по покривни бордове | м | 20 |
| 10 | Демонтаж /изчукване/ на външна мазилка /повредена до 30%/ | м2 | 9 |
| 11 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване | м2 | 30 |
| 12 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 30 |
| 13 | Грундиране и шпакловка на тавани външно с шпакловъчна смес. | м2 | 15 |
| 14 | Боядисване двукратно с фасадна боя по тавани (цвят бял). | м2 | 15 |
| 15 | Доставка и монтаж на външна плътна AL врата размери 70/200см, вкл. обръщане страници. | бр | 1 |
| 16 | Доставка и монтаж на външна AL врата размери 90/200см, с остъклена част /Приложение №5/ вкл. обръщане страници. | бр | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж на прозорец комплект с комарник (отваряем), материал PVC 5 камерна/ дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 76/143см. - виж Приложение № 2, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 18 | Доставка и монтаж на прозорец, материал PVC 5 камерна дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло) с размери 76/143см. - виж Приложение № 2, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 19 | Доставка и монтаж на прозорец комплект отваряемо гише отваряемо /плъзгащо/, материал PVC 5 камерна дограма, цвят бял, стъклопакет със стъкла позволяващи видимост само в една посока (система “стоп сол” плюс нискоемисионно стъкло), размери 150/143см. - виж Приложение № 2, вкл. oформяне около страници. | бр | 1 |
| 20 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
|  | Помещения |  |  |
|  | Сстроителна част КПП “Валя” |  |  |
| 21 | Демонтаж цокъл от теракотни плочи | м2 | 1 |
| 22 | Демонтаж теракотни плочи под | м2 | 6 |
| 23 | Направа настилка от гранитогрес по под | м2 | 6 |
| 24 | Обшиване на стоманобетонов плот с подпрозоречна алуминиева ламарина /прахово боядисана/ чвят бял | м2 | 2 |
| 25 | Шпакловка по вътрешни стени | м2 | 18 |
| 26 | Шпакловка по тавани /вътрешно/ | м2 | 6 |
| 27 | Боядисване по вътрешни стени двукратно – латекс цветно | м2 | 18 |
| 28 | Боядисване по тавани вътрешно двукратно – латекс бял | м2 | 6 |
| 29 | Доставка на работен обикновен стол - тръбна конструкция | бр. | 3 |
| 30 | Доставка и монтаж на шкаф, гардероб за дрехи и лавица за документи – материал ПДЧ по приложена схема. /Приложение № 10/. | бр | 1 |
| 1 | Електро част КПП “Валя” |  |  |
| 2 | Демонтаж контакт единичен открит монтаж | бр. | 10 |
| 3 | Демонтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 4 | Демонтаж на ЛОТ 2х36W, открит монтаж | бр. | 9 |
| 5 | Доставка и монтаж контакт троен за скрит монтаж | бр. | 5 |
| 6 | Доставка и монтаж контакт единичен за скрит монтаж | бр. | 7 |
| 7 | Доставка и монтаж контакт трифазен | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж PVC панел канал 30/30мм | м. | 17 |
| 9 | Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2 х 36W, ЕПРА, IP 54 за открит монтаж | бр. | 9 |
| 10 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150 W, симетричен, 230V, 50Hz, вградена ЕПРА; IP 65 | бр. | 3 |
| 11 | Д-ка и монтаж на метална гофрирана тръба ф 16мм /за изтегляне на кабел прожектори/ | м. | 12 |
| 12 | Д-ка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в тръба | м. | 75 |
| 13 | Д-ка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм2 | м. | 7 |
| 14 | Ревизия и ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталация: почистване на съединителни елементи, проверка болтови връзки. | ч.ч. | 7 |
| 15 | Направа на гъвкава оземка с кабелна обувка и скоба. | бр. | 10 |
| 16 | Направа и монтаж на др. метална конструкция за укрепване на прожекторите | кг. | 65 |
| 17 | Измерване на съпротивление на единичен заземител | ч.ч | 4 |
| 18 | Измерване на комплексното съпротивление на контура “фаза – защитен проводник” | ч.ч | 2 |
| 19 | Доставка и монтаж на отоплително тяло (конвекторно) 230V, 2000W, предназначено за влажни помещения с вграден терморегулатор. | бр. | 1 |
|  | Слаботокови инсталацииКПП “Валя” |  |  |
| 1 | Доставка на противовлажен телефон | бр. | 1 |
| 2 | Направа на улей 5/5см. за полагане на кабели, скрита инсталация | м. | 5 |
| 3 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 4 |
| 4 | Полагане на кабел ТСВА 4х2х0,5 /скрит монтаж/ | м. | 7 |
| 5 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка вътрешно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка външно/по приложена схема/ | бр. | 1 |
|  | Строителна част WC КПП “Валя” |  |  |
| 1 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /външно/ до 30% | м2 | 4,5 |
| 2 | Демонтаж /очукване/ на повредена ВЦ мазилка по стени /вътрешно/ до 10% | м2 | 1,5 |
| 3 | Грундиране и шпакловка по външни стени с циментова шпакловъчна смес и полагане на PVC мрежа за укрепване. | м2 | 15 |
| 4 | Полагане на структурна мазилака по външни стени /чветна/ | м2 | 15 |
| 5 | Грундиране и шпакловка по вътрешни стени с шпакловъчна смес. | м2 | 12 |
| 6 | Грундиране и шпакловка по тавани с шпакловъчна смас. | м2 | 3 |
| 7 | Доставка е монтаж на WC клекало /градински тип/ | бр | 1 |
| 8 | Боядисване двукратно стени и тавани /вътрешно/ с водоустойчива боя - бяла | м2 | 15 |
|  | Електро част WC КПП “Валя” |  |  |
| 1 | Демонтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж ПКОМ осветително тяло | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня (открит монтаж) | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и полагане по тухлена стена на PVC панел канал 20/20мм | м. | 10 |
| 6 | Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн 3 х 2.5мм2 | м. | 10 |
| 7 | Доставка и монтаж на контакт единичен за открит монтаж | бр. | 1 |
|  | Дежурна част “Валя” |  |  |
| 1 | Полагане на хидроизолация по покриви в/у съществуваща изолация | м2 | 175 |
| 2 | Грундиране и шпакловка по тавани /външно/ с шпакловъчна смас. | м2 | 25 |
| 3 | Двукратно боядисване на външна пръскана мазилка /цветно/ | м2 | 130 |
| 4 | Двукратно боядисване с латекс /цветен/ по вътрешни стени | м2 | 265 |
| 5 | Двукратно боядисване с латекс /бял/ по тавани вътрешно | м2 | 87 |
| 6 | Доставка и монтаж на табели Т 17 /приложение №9/ | бр. | 8 |